DVR34

Эмулятор иммобилайзера BMW

Инструкция.

Эмулятор иммобилайзера EWS2 EWS3.2 для BMW позволяет отключать иммобилайзер, например, при установке сигнализации с автозапуском, замене двигателя или когда по какой-то причине ключ "не виден". Предназначен для E34, E36, E38, E39, E46 кузовов.

ПЕРЕРЕМЫЧКА

Установка:

1. Удалите оригинальный блок управления EWS2, найдите контакт +12В, GND и K-line (контакт интерфейса связи K-линии), подключите эмулятор. 
Эмулятор должен быть в служебном режиме!!! ДЛЯ ЭТОГО ПЕРЕМЫЧКА 1 (JUMPER 1) должна быть замкнута. 
2. Подключите любой K-line совместимый диагностический адаптер для автомобиля в диагностический разъем автомобиля (16 Pin OBD или другой), и запустите программу EMULATOR CONFIGURATION UTILITY.

3. Выберите COM порт, введите желаемый номер ISN, на пример как на рисунке, 0000, и нажмите кнопку Store.

4. Если не подходит, то Вам необходимо прочитать ISN для ECU Вашего автомобиля. А именно, с помощью программы INPA .

Подключаемся, выбираем "старые модели"-"е36"-"свой ДМЕ", далее, в вкладке "коде", находим нужный нам код ЕВС, ISN

Нажмите F5 (Status) в главном меню (Main menu) -> Далее F4 (reading ISN number, password - чтение ISN и пароля) -> Скопируйте или запишите ISN. Далее повторите пункт 3 с номером ISN.

Внимание! Если вы получили 3х значный код,  в утилиту программирования забивайте перед кодом – 0   (0136)

5. Отсоедините эмулятор от K-line, удалите ПЕРЕМЫЧКУ  и соедините выход эмулятора K-line к контакту DME (DDE) штатных клемм подключения EWS. 
6. ОБЯЗАТЕЛЬНО подключите остальные провода эмулятора к контактам от EWS. 
7. Автомобиль готов к запуску.

В случае подобной процедуры с EWS3.2 различие только в том, что не нужно подключение к диагностическому адаптеру. Вы можете изменить и сохранить новые ISN без каких-либо ограничений.

Эмулятор в изначально поставляется с замкнутой ПЕРЕМЫЧКОЙ 1. 
Для того, чтобы протестировать начальный номер целей, номер 0579 сохранен по умолчанию.

Подключение блока

26 пин — постоянный плюс АКБ

6,28,34 пины — массы (я подключал все три, некоторые говорят, что можно одну)

56 пин— зажигание, 88 пин— диагностика

Подключаемся, выбираем "старые модели"-"е36"-"свой ДМЕ", далее, в вкладке "коде", находим нужный нам код ЕВС, ISN

Записываем его, чтобы не забыть   и отключаем ДМЕ от компа.

Потом нужно припаять три проводка к эмулятору и впаять его в ДМЕ (для тех, у кого нет блока ЕВС, при свапе например), или отключить блок ЕВС и подключить вместо него эмулятор (для тех, кто просто решил избавиться от ЕВС)

Припаиваем:

"+" - 56 пин, "-" - или 6 или 28 или 34 пин, кому как удобно

"сигнал" - 10 пин (для М44),  "сигнал" - 81 пин (для М43)

Подключаем вместо блока ЕВС:

перемыкаем 1 и 3 пин, на колодке ЕВС, толстые провода (для запуска стартера)

"+" - 9пин колодки ЕВС, "-" - 7пин колодки ЕВС

"сигнал" - 4пин колодки ЕВС